Tartalomjegyzék

Betegazonosító informatikai rendszer, vezetékes vonalkódolvasó	2

Betegazonosító informatikai rendszer, karszalag nyomtató	3

Betegazonosító informatikai rendszer, karszalag felnőtt	4

Betegazonosító informatikai rendszer, karszalag gyermek	4

Betegazonosító informatikai rendszer, karszalag csecsemő	5

Betegazonosító informatikai rendszer, nővérmunkát támogató mobil eszköz	6

Betegazonosító informatikai rendszer, orvosi vizittámogató mobil eszköz	8

Betegazonosító informatikai rendszer, mobileszköz menedzsment	10

Betegazonosító informatikai rendszer, orvosi vizittámogató mobil alkalmazás	14

Betegazonosító informatikai rendszer, nővérmunkát támogató mobil alkalmazás	17

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
|  | Betegazonosító informatikai rendszer, vezetékes vonalkódolvasó | 15 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |

Technológiai leírás:	vezetékes vonalkódolvasó

Felhasználó:

A beszerzendő termékkel szemben támasztott elvárások egyértelmű meghatározása érdekében Ajánlatkérő egy lehetséges eszközkonfigurációt határozott meg, amely az alábbi követelményeknek megfelel. Ezek alapján Ajánlatkérő szerinti ekvivalens termék megnevezése: Zebra DS4308HC

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Tömege maximum 165g. |  |
| Támogatott interfészek: USB. |  |
| Szenzor felbontás: 1280 x 800 pixel. |  |
| Legyen képes vibrálással, hang nélkül visszajelzést adni a kód olvasásáról. |  |
| Minimálisan garantált működési hőmérséklettartomány 0 C°-tól 50 C°-ig. |  |
| Páraellenállóság (nem kondenzált) felső határa legalább 95%. |  |
| Károsodás nélkül leejthető szilárd talajra, minimálisan 1,8 m magasságból. |  |
| Támogatott vonalkódok 1D, 2 D. |  |
| Elvárt olvasási távolság: Code39 5 mil: 2mm-25cm, QR 10 mil: 0.5cm-16cm, DataMatrix 10 mil: 2cm-19cm. |  |
| Magyar nyelvi támogatás. |  |
| Érintésvédelmi megfelelőség az UL60950 szabvány szerint. |  |
| LED Safety megfelelőség szerinti elvárás: IEC 62471. |  |
| EMI/RFI megfelelőség minimum: ICES-003 Class B, EN55022 Class B, EN55024; Elektromos orvosi berendezésekre vonatkozó megfelelősség: EN60601-1-2. |  |
| Három év helyszíni garancia. |  |
| Az eszköz burkolatának ellen kell állnia az egészségügyben alkalmazott, fertőtlenítési folyamatok során használt anyagoknak. |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
|  | Betegazonosító informatikai rendszer, karszalag nyomtató | 15 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |

Technológiai leírás:	karszalag nyomtató

Felhasználó:

A beszerzendő termékkel szemben támasztott elvárások egyértelmű meghatározása érdekében Ajánlatkérő egy lehetséges eszközkonfigurációt határozott meg, amely az alábbi követelményeknek megfelel. Ezek alapján Ajánlatkérő szerinti ekvivalens termék megnevezése: Zebra HC100

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Felbontás: minimum 300dpi |  |
| Nyomtatási hossz: 80 mm – 550 mm |  |
| Nyomtatási szélesség: Az elvárt paramétereknek megfelelő szélességű médiák (karszalagok) nyomtatásának biztosítása |  |
| Nyomtatási sebesség: min. 50 mm/sec |  |
| Minimálisan garantált működési hőmérséklettartomány 5 C°-tól 40 C°-ig |  |
| Páraellenállóság (nem kondenzált) felső határa legalább 85% |  |
| Támogatottot programozási nyelv (ZPL, ZPL II) |  |
| Direkt termál nyomtatás (kellékanyag nélküli) |  |
| Kizárólag karszalag kazettából történő nyomtatás: zárt, antimikrobiális kazetta, három méretben (felnőtt, gyermek, csecsemő) |  |
| Interfész minimum USB és Serial |  |
| 32 bit RISC processzor |  |
| Beépített flash memória legalább 8MB |  |
| RAM legalább 8MB |  |
| Biztonsági megfelelőség IEC 60950 szabvány szerint |  |
| Tápegység IEC 60601-1:1995 megfelelőség |  |
| Három év helyszíni garancia |  |
| Az eszköz burkolatának ellen kell állnia az egészségügyben alkalmazott, fertőtlenítési folyamatok során használt anyagoknak. |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
|  | Betegazonosító informatikai rendszer, karszalag felnőtt | 90.200 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |

Technológiai leírás:	karszalag

Felhasználó:

A beszerzendő termékkel szemben támasztott elvárások egyértelmű meghatározása érdekében Ajánlatkérő egy lehetséges eszközkonfigurációt határozott meg, amely az alábbi követelményeknek megfelel. Ezek alapján Ajánlatkérő szerinti ekvivalens termék megnevezése: Zebra Z-Band Ultrasoft

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Max. 26x280mm-es méret. |  |
| Vízálló, hajlékony, tisztítható, latexmentes anyagból készült. |  |
| Antimikrobiális. |  |
| Kényelmesen viselhető (lekerekítés, viselhető rögzítő, nem éles szélű). |  |
| Kellő ellenállás szakítóerőnek. |  |
| Nem akadályozza a tisztálkodást. |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
|  | Betegazonosító informatikai rendszer, karszalag gyermek | 4.400 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |

Technológiai leírás:	karszalag

Felhasználó:

A beszerzendő termékkel szemben támasztott elvárások egyértelmű meghatározása érdekében Ajánlatkérő egy lehetséges eszközkonfigurációt határozott meg, amely az alábbi követelményeknek megfelel. Ezek alapján Ajánlatkérő szerinti ekvivalens termék megnevezése: Zebra Z-Band Ultrasoft

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Max.26x178mm-es méret. |  |
| Vízálló, hajlékony, tisztítható, latexsmentes anyagból készült. |  |
| Antimikrobiális. |  |
| Kényelmesen viselhető (lekerekítés, viselhető rögzítő, nem éles szélű). |  |
| Kellő ellenállás szakítóerőnek. |  |
| Nem akadályozza a tisztálkodást. |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
|  | Betegazonosító informatikai rendszer, karszalag csecsemő | 5.400 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |

Technológiai leírás:	karszalag

Felhasználó:

A beszerzendő termékkel szemben támasztott elvárások egyértelmű meghatározása érdekében Ajánlatkérő egy lehetséges eszközkonfigurációt határozott meg, amely az alábbi követelményeknek megfelel. Ezek alapján Ajánlatkérő szerinti ekvivalens termék megnevezése: Zebra Z-Band Ultrasoft

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Max.26x153mm-es méret. |  |
| Vízálló, hajlékony, tisztítható, latexmentes anyagból készült. |  |
| Antimikrobiális. |  |
| Kényelmesen viselhető (lekerekítés, viselhető rögzítő, nem éles szélű). |  |
| Kellő ellenállás szakítóerőnek. |  |
| Nem akadályozza a tisztálkodást. |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
|  | Betegazonosító informatikai rendszer, nővérmunkát támogató mobil eszköz | 30 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |

Technológiai leírás:	nővérmunkát támogató mobil eszköz

Felhasználó:

A beszerzendő termékkel szemben támasztott elvárások egyértelmű meghatározása érdekében Ajánlatkérő egy lehetséges eszközkonfigurációt határozott meg, amely az alábbi követelményeknek megfelel. Ezek alapján Ajánlatkérő szerinti ekvivalens termék megnevezése: Zebra TC51HC

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Az elvárt kapacitású akkumulátorral együtt maximum 255g. |  |
| IP 65 fokozatú védettség. |  |
| Károsodás nélkül leejthető szilárd talajra, minimálisan 1,2 m magasságból. |  |
| Páraellenállóság (nem kondenzált) felső határa legalább 90%. |  |
| Garantált működési hőmérséklettartomány: -10 C°-tól 50 C°-ig. |  |
| Beépített gyorsulás érzékelő. |  |
| Fényérzékelő szenor. |  |
| Színes kijelző. |  |
| Felbontás: HD 1280 x 720. |  |
| Képernyő mérete: minimum 5” képátlójú képernyő. |  |
| Fényerő: minimum 500 NIT (cd/m2). |  |
| Érintőképernyő (Gorilla Glass üvegezés). |  |
| Programozható nyomógomb a készüléken. |  |
| NFC olvasási képesség (ISO14443), alkalmas az E-Személyi igazolvány olvasására. |  |
| Dedikált 2D-s vonalkód olvasó, az olvasó szoftverből vezérelhető (SDK elvárt). |  |
| Garantált olvasási távolság (Code 39): 20 Mil: 5 cm - 80 cm, 3 Mil: 8 cm – 13.5 cm. |  |
| Scan gomb a vonalkód olvasáshoz. |  |
| Az eszköz a fejlesztett alkalmazásból a vonalkód olvasás esetén, a sikeres olvasást hangjelzéssel jelzi. |  |
| A vonalkód olvasó üvege karcálló. |  |
| Akkumulátor LiIon minimum 4000mAh kapacitással. |  |
| Segédeszköz nélkül cserélhető akkumulátor. |  |
| Legalább hexa core 1,6 GHz CPU. |  |
| Beépített flash memória legalább 32GB. |  |
| Legalább 4GB RAM. |  |
| Micro SD memóriakártya bővíthetőség (minimum 64GB). |  |
| Minimum Android 6.0 OS de biztosítani kell a 7.0 verziót is a jövőben. |  |
| Beépített Wireless IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. |  |
| USB: beépített USB-C csatlakozó. |  |
| Beépített Bluetooth interfész. |  |
| Hátlapi kamera, minimum 10 megapixel felbontás, automatikus fókusz(AF). |  |
| Az eszköz befogadására képes dokkoló, amely képes tölteni az eszközt és biztosítani a kommunikációt az USB interfészen keresztül. A dokkoló burkolatának ellen kell állnia az egészségügyben alkalmazott, fertőtlenítési folyamatok során használt anyagoknak. A dokkoló nem váltható ki normál USB kábellel való csatlakoztatással. |  |
| MDM kompatibilitás . |  |
| SDK biztosítása: fejlesztői környezet és drivergyűjtemény biztosítása. |  |
| A szállított terméknek rendelkeznie kell az Európai Unió – szállítás időpontjában érvényes – előírásainak megfelelő CE megfelelőségi tanúsítvánnyal. |  |
| Három év helyszíni garancia. |  |
| Az eszköz burkolatának ellen kell állnia az egészségügyben alkalmazott, fertőtlenítési folyamatok során használt anyagoknak. |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
|  | Betegazonosító informatikai rendszer, orvosi vizittámogató mobil eszköz | 20 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |

Technológiai leírás:	orvosi vizittámogató mobil eszköz

Felhasználó:

A beszerzendő termékkel szemben támasztott elvárások egyértelmű meghatározása érdekében Ajánlatkérő egy lehetséges eszközkonfigurációt határozott meg, amely az alábbi követelményeknek megfelel. Ezek alapján Ajánlatkérő szerinti ekvivalens termék megnevezése: HP Pro x2 612 G2

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| 2in1 szétcsatlakoztatható notebook Méretek: Tablet rész maximum 300x220x10 mm Billentyűzettel: 300x220x15 mm Súly: Tablet rész maximum 900 g Billentyűzettel: maximum 1250 g Fő alkatrészek helyszíni cseréjére alkalmas ház |  |
| Min. 1x USB 3.1 Type-C, 1x USB 3.0 Type-A, 1x kombinált audio csatlakozó, billentyűzet csatlakozó. |  |
| Átmérő: 12-13” érintő kijelző. Felbontás: min. 1920x1280. Betekintési szög: min. 170°/170°. Fényerő: min. 340 nit. Min. Gorilla Glass 4 felület. |  |
| Wacom AES digitalizáló toll: minimum 2048 megkülönböztetett nyomásszint, min. 2500 ppi felbontás, min. 60°-ban dönthető. |  |
| 5MP 1080p előlapi kamera. 8MP 1080p hátlapi kamera LED vakuval. |  |
| Magyar nyelvű Microsoft Windows 10 Pro. |  |
| Minimum 2 magos processzor, min 1 GHz, TurboBoost technológiával akár 2,6 GHz órajel, min 4 MB Cache, maximum 4,5W TDP, Passmark: min. 3500 pont. |  |
| Min 4 GB 1866 MHz memória. |  |
| Min 128 GB SATA3 SSD. |  |
| Mágnesesen csatlakozó, magyar nyelvű, háttérvilágított, touch paddel ellátott, fertőtleníthető billentyűzet. |  |
| Min. 41 Whr akkumulátor gyorstöltő (FastCharge) funkcióval. Üzemidő: akár 10 óra. 65W ActivePFC külső táp. |  |
| TPM 2.0, Power-on Password, Önjavító BIOS. |  |
| Fizikai sérülésektől védő rugged tok, mely pontosan illeszkedik a táblagépre, nem fed el egyetlen csatlakozót sem és rendelkezik megfelelő kameranyílással A tok rendelkezik 360°-ban forgatható, fertőtleníthető kézi tartóval és kihajtható támasztóval az asztali használathoz. |  |
| USB-C portra csatlakozó saját tápellátással rendelkező asztali dokkoló állomás, mely alkalmas a notebook töltésére. Csatlakozók: min. 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x RJ45, 1x USB 3.0 Type-C, 4x USB Type-A. |  |
| 3 év helyszíni garancia, amely vonatkozik az akkumulátorra is. |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
|  | Betegazonosító informatikai rendszer, mobileszköz menedzsment | 50 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |

Technológiai leírás:	mobileszköz menedzsment licenc

Felhasználó:

A beszerzendő termékkel szemben támasztott elvárások egyértelmű meghatározása érdekében Ajánlatkérő egy lehetséges eszközkonfigurációt határozott meg, amely az alábbi követelményeknek megfelel. Ezek alapján Ajánlatkérő szerinti ekvivalens termék megnevezése: MobileIron Enterprise Mobility Management Gold Bundle per Device Perpetual License, 3 év követéssel

| Előírt paraméterek és funcionalitások | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Mobileszköz menedzsment követelmények |  |
| Az MDM szerver elérhető Cloud- vagy On-Premise (helyben telepített) komponensként is. |  |
| Az MDM rendszer alapvető fuinkcionalitásához szükséges szerver komponensek elérhetők fizikai appliance-ként, virtuális és fizikai számítógépre telepíthető operációsrendszerként is. |  |
| Az MDM rendszer alapvető fuinkcionalitásához szükséges szerverek WEB menedzsment felülettel rendelkeznek. |  |
| Az MDM rendszer rendelkezik BYOD portal komponenssel, ahol a vállalat munkatársai maguk is menedzselhetik a saját eszközeiket. |  |
| Az MDM rendszer támogassa a különböző syslog-alapú, ún. “3rd party” riportoló és eseménygyűjtő alkalmazások (Splunk, Nagios, stb) használatát. |  |
| Az MDM rendszer megfelel a PCI, HIPAA, CIJS által javasolt irányelveknek. |  |
| Kliens készülék beüzemelési lehetőségek: eszközönként, felhasználó saját maga által is lehetséges. |  |
| Az MDM rendszer részletes készletnyilvántartás (például: tulajdonos) információkkal szolgál a dashboardon. |  |
| Az eszköz bejelentkezés az MDM rendszer felől és a mobil kliensek felől is kikényszeríthető. (A funkció segítségével például kényszeríthető az új házirendek és beállítások azonnali letöltése és a felhasználó ismételt hitelesítése.) |  |
| A rendszer akár egyedi, testreszabott feltételekkel - LDAP/AD attribútumok alapján-, vagy AD csoport szinten is képes a menedzselt eszközökhöz szabályokat és beállításokat rendelni. |  |
| Felhasználók létrehozhatók az MDM szerveren lokálisan is. |  |
| Felhasználók szinkronizálhatók LDAP/Microsoft AD adatbázisból. |  |
| Az MDM szerver rendelkezik önteszt diagnosztikával. |  |
| Az MDM szerveren tárolhatók a rendszerhez kapcsolódó naplóbejegyzések (logok). |  |
| Az MDM rendszer naplóbejegyzései automatikusan, testreszabhatóan, szabály alapján törölhetők. |  |
| Az MDM appliance-ek beállításai elvégezhetők WEB menedzsment felületen és SSH, Telnet kapcsolaton keresztül parancssorban is. |  |
| Az MDM rendszer támogassa az NTP-t (Network Time Protocol). |  |
| A parancssoros távoli hozzáférés kontrollálható és testre szabható legyen. |  |
| Syslog üzenetküldés támogatása. |  |
| A rendszer logok áttölthetők SFTP vagy HTTPS kapcsolaton keresztül más szerverekre. |  |
| Az MDM rendszer támogassa az SNMP-t. |  |
| Az MDM szerver támogatja a biztonságos email riasztás küldést (SMTPS, SMTP-STARTTLS) is. |  |
| Az MDM rendszer működéséhez szükséges szolgáltatások hálózati kommunikációs portjai legyenek testreszabhatóak. |  |
| Az MDM szerver támogatja a SCEP reverse Proxy-kat. |  |
| Az MDM szerver rendelkezzen belső tűzfal funkcióval, aminek szabályozható az engedélyezett szolgáltatások és a kapcsolatok részletesen testreszabhatók. |  |
| Az MDM szerveren a Cipher Suite beállítások testreszabhatók. |  |
| FIPS minősítésű CipherSuite kikényszerítése. |  |
| Az MDM szerver komponennsek szoftverfrissítése parancssorban és WEB felületen is menezdselhető. |  |
| Az MDM szerver komponensek beállításai importálhatók és exportálhatók. |  |
| Az MDM komponensek konfigurációja törölhető az appliance-ekről. |  |
| Az MDM rendszerrel megvalósítható magas rendelkezésre állású infrastruktúra. |  |
| Mobileszközre alkalmazható megszorítási/beállítási követelmények |  |
| Eszközön tárolt adatok törlési lehetősége |  |
| Tanúsítvány által hitelesített alkalmazások és felhasználók egyidejű támogatása. |  |
| Titkosítási házirend (belső tárhelyre). |  |
| Titkosítási házirend (SD kártyára, azaz nem rendszer partíciókra). |  |
| Jelszóházirend kikényszerítése. |  |
| Alkalmazásszintű adatvédelmi szabályozások. (vágólap tiltása, társított alkalmazások szabályozása) |  |
| Kliens regisztráció tiltása operációs rendszer verziója alapján. |  |
| Helymeghatározás. |  |
| Email csatolmányok szabályozása. |  |
| Eszköz karanténozási lehetőség. |  |
| ActiveSync engedélyezése/tiltása. |  |
| MDM konfiguráció- és alkalmazás eltávolítása az eszközökről az MDM szerver utasítására. |  |
| Alkalmazásonkénti egyedi titkosított kapcsolaton keresztüli elérés a tartalomkiszolgálókhoz, azon alkalmazások esetén, amelyek natívan támogatottak. |  |
| Alkalmazás szintű konténerezés. |  |
| Teljeskörű alkalmazás menedzsment biztosítása. (tiltás, engedélyezés, funkció engedélyezése/tiltása) |  |
| Alkalmazások importálhatósága gyártói alkalmazás áruházakból (Apple App Store, Google Play, Microsoft Marketplace). |  |
| Vállalati alkalmazás áruház (Android, iOS és Windows mobile). |  |
| Biztonságos keretrendszer intézményi kiszolgálók eléréséhez, követelmények |  |
| Tartalomkiszolgálók eléréseinek publikálása biztonságos alkalmazáson keresztül. |  |
| Gyártó által menedzselt biztonságos dokumentumkezelő. |  |
| Gyártó által menedzselt biztonságos email kliens. |  |
| Gyártó által menedzselt biztonságos böngésző. Biztonságos böngészőn belüli tartalomtitkosítás. (sütik, könyvjelzők, előzmények). |  |
| Email névjegyzék, naptárbejegyzések biztonságos tárolása a konténerező levelezőkliensek esetén. |  |
| Központosított riasztási lehetőségek. |  |
| Biztonságos eszközfeloldás kikényszerítése. |  |
| Exchange- és egyéb levelezési beállítások automatikus letöltése a kliensekre. |  |
| Több email profil egyidejűl használata a klienseken. |  |
| Intézményi VPN-profilok automatikus terjesztése. |  |
| Vezetéknélküli hálózati profilok beállítása a klienseken. |  |
| Intézményi alkalmazások telepítésének kikényszerítése. |  |
| Rootolt/Jailbrakelt eszköz detektálása. |  |
| Rootolt/Jailbreakelt eszközök tiltása. |  |
| Eszköz roaming engedélyezése/tiltása. |  |
| Üzleti és személyes levelezés szeparálhatósága |  |
| Alkalmazás-szintű jelszóbekérés kikényszerítése (pl. hozzáférés emailhez, naptárhoz, kapcsolatokhoz). |  |
| Email csatolmányok alkalmazásszintű titkosítása. |  |
| Automatikus publikáció lehetősége a dokumentumok, média anyagok intézmény szintű terjesztésére. |  |
| DLP szabályok segítségével megakadályozható adott intézményi dokumentumok megnézése, módosítása, részleges információk kimásolása a kliens eszközökön. |  |
| Intézményi dokumentumok nyomonkövethetősége. (Ki, mikor, honnan, hova, mit, csinált egy adott állománnyal.) |  |
| Intézményi dokumentumok külön házirend alapon menedzselhetők, aminek köszönhetően felhasználó és alalmazás szintű szabályozások hozhatók létre. |  |
| Eszközök tanúsítvány alapú menedzsmentje. |  |
| Trusted Root kiszolgálók felvételének a lehetősége. |  |
| "3rd party" intermediate tanúsítvány kiszolgáló támogatása. |  |
| Microsoft CA-val való integrálhatóság. |  |
| Az MDM rendszer saját tanúsítvány szerverrel rendelkezzen. |  |
| Android for Work (Android Business) támogatása. |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
|  | Betegazonosító informatikai rendszer, orvosi vizittámogató mobil alkalmazás | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |

Technológiai leírás:	orvosi vizittámogató mobil alkalmazás szoftver licenc (korlátlan számú felhasználó részére)

Felhasználó:

A beszerzendő termékkel szemben támasztott elvárások egyértelmű meghatározása érdekében Ajánlatkérő egy lehetséges eszközkonfigurációt határozott meg, amely az alábbi követelményeknek megfelel. Ezek alapján Ajánlatkérő szerinti ekvivalens termék megnevezése: MobiWorkS mobil alkalmazás

| Előírt paraméterek és funkcionalitások | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Általános követelmények |  |
| Ajánlattevő általm megajánlott orvostámogató mobil eszközön teljeskörűen futtatható legyen. |  |
| A MedWorkS medikai rendszerben regisztrált felhasználók számára legyen elérhető az alkalmazás. |  |
| Bejelentkezés előtt legyen lehetőség az alkalmazás nyelvének kiválasztására. |  |
| Legyen lehetőség új vizsgálatkérés feladásakor egy osztály vizsgálatai közül választani, tehát osztályonként egyesével elküldeni a kéréseket. |  |
| Legyen lehetőség több osztályra is feladni a vizsgálatkéréseket. |  |
| Legyen lehetőség a képernyő kizárólag fekvő tájolású használatára. |  |
| Legyen biztosított külső vonalkódolvasó használata. |  |
| Legyen lehetőség vonalkód vagy QR kód használata esetén a kód beolvasását követően meghatározni, milyen képernyő jelenjen meg a beteghez. (pl. általános, gyógyszerelés, stb.). |  |
| Az alkalmazás tegye lehetővé az új gyógyszerek keresését: a készítmények találati listája gépelés közben automatikusan jelenjen meg. |  |
| Az alkalmazás tegye lehetővé a vizsgálatkérések számlálását. |  |
| Legyen lehetőség az osztály kiválasztására, az arra jogosult munkahelye szerint. |  |
| Legyen lehetőség az alkalmazásban rögzített adatok szinkronizálására a MedWorkS medikai rendszerbe. |  |
| Legyen lehetőség osztályhoz kapcsolódó statisztikák megjelenítésére (betegek az osztályon, távozásra várakozó betegek, felvételre várakozó betegek, diagnosztikai eredmények, labor eredmények). |  |
| Legyen lehetőség orvoshoz kapcsolódó statisztikák megjelenítésére (saját betegek az osztályon, távozásra várakozó betegek, felvételre várakozó betegek, diganosztikai eredmények, labor eredmények). |  |
| Legyen lehetőség az osztályon fekvő betegek adatainak megtekintésére: - fődiagnózis, felvétel dátuma, törzsszám, - allergiák, - elhelyezési információ: kórterem, ágy száma, - egyéb adatok: saját beteg-e; történt-e a mai napon vizit. |  |
| Legyen lehetőség szűrésre és keresésre a listákban (saját beteg, ágyhoz rendelt, még nincs ágya…stb.). |  |
| A rendszer minden olyan általa alkalmazott törzs és nyilvántartás esetén, amely az EESZT törzspublikációs rendszerében is elérhető, legyen képes az EESZT ágazati szinten egységesített törzseinek és nyilvántartásainak adatait a MedWorkS medikai rendszer közvetítésével alkalmazni. |  |
| Betegfelvételi, előjegyzési, betegbeutalással kapcsolatos folyamat esetén, a MedWorkS medikai rendszer közvetítésével, tegye lehetővé az eBeutalás, eseménykatalógus, erőforrás-publikációs EESZT szolgáltatások adatkezelésének a támogatását. |  |
| Betegazonosítást támogató, beteghez rendelt funkcionalitasok |  |
| Legyen lehetőség a beteget ágyhoz rendelni, vagy az elhelyezését megváltoztatni. |  |
| Legyen lehetőség a beteg kiválasztását követően, annak adataival dolgozni és megtekinteni (utolsó gyógyszerelések, utolsó vizsgálatok, utolsó mért értékek). |  |
| Legyen lehetőség a beteg kiválasztását követően, az alábbi funkciókat elindítani: - gyógyszerelés, - rögzített értékek grafikus megjelenítése, - vizsgálatok, - egyéb feladatok, - kezelések, - ápolás. |  |
| Betegazonosítást támogató, értékek rögzítését érintő funkcionalitások |  |
| Legyen lehetőség a betegnél mért értékek rögzítésére, majd azok szinkronizálására az Intézményben működő MedWorkS medikai rendszerbe. |  |
| Legyen lehetőség a betegnél mért értékek grafikus megjelenítésére. |  |
| Legyen biztosított legalább négy rögzített érték definiálása, és megjelenítése. |  |
| Betegazonosítást támogató, gyógyszerelést érintő funkcionalitások |  |
| Legyen lehetőség az elrendelt terápiák (a már leállított és folyamatban lévő is) megtekintésére. |  |
| Legyen lehetőség új gyógyszerelés elrendelésére, a készítmény kiválasztását követően a következő adatok megadásával: - gyógyszerelés típusa (statim, terápia), - dózis, - elrendelő orvos, - időpontok, - megjegyzés. |  |
| Legyen lehetőség a gyógyszerterápia szüneteltetésére, leállítására, folytatására. |  |
| Betegazonosítást támogató, vizsgálatokat érintő funkcionalitások |  |
| Legyen lehetőség a beteghez rendelt vizsgálatok megtekintésére. |  |
| Legyen lehetőség a beteghez rendelt vizsgálatok státuszának (összes, elvégzett, kért vizsgálat, visszautasított, törölt) szűrésére és megjelenítésére. |  |
| Legyen lehetőség új vizsgálat kérésére a következő adatok megadásával: (statim, terápia) - elrendelő orvos, - sürgős vizsgálatkérés jelölése, - vizsgálat tervezett napja, - megjegyzés, - végző osztály, - vizsgálatok. |  |
| Legyen lehetőség a vizsgálathoz kapcsolódó dokumentumok megtekintésére. |  |
| Legyen lehetőség egyéb feladatok (dekurzus, allergia, dokumentáció, anamnézis) rögzítésére. |  |
| Legyen lehetőség a rögzített feladatot a HIS rendszerben megtekinteni. |  |
| Betegazonosítást támogató, kezeléseket érintő funkcionalitások |  |
| Legyen lehetőség a kezeléseket/feladatokat előírni az ápolásban résztvevő személyzetnek. |  |
| Legyen lehetőség az előírt kezelések/feladatok elvégzésének adminisztrálására. |  |
| Legyen lehetőség új kezelés elrendelésére. |  |
| Legyen lehetőség az előírt kezelést a megvalósítástól függően módosítani (elvégzettre állítani, törölni). |  |
| Betegazonosítást támogató, ápolást érintő funkcionalitások |  |
| Legyen lehetőség az ápolási tevékenység rögzítésére. |  |
| Legyen lehetőség a rögzített adatok HIS rendszerben, fekvőbeteg dokumentációjában történő tárolására. |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
|  | Betegazonosító informatikai rendszer, nővérmunkát támogató mobil alkalmazás | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |

Technológiai leírás:	nővérmunkát támogató mobil alkalmazás szoftver licenc (korlátlan számú felhasználó részére)

Felhasználó:

| Előírt paraméterek és funkcionalitások | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Általános követelmények |  |
| Ajánlattevő által megajánlott nővérmunkát támogató mobil eszközön teljeskörűen futtatható legyen. |  |
| A MedWorkS medikai rendszerben regisztrált felhasználók számára legyen elérhető az alkalmazás. |  |
| Legyen lehetőség a képernyő kizárólag fekvő tájolású használatára. |  |
| Legyen lehetőség vonalkód vagy QR kód használata esetén a kód beolvasását követően meghatározni, milyen képernyő jelenjen meg a beteghez. (pl. általános, gyógyszerelés, stb.). |  |
| Legyen lehetőség az osztály kiválasztására, az arra jogosult munkahelye szerint. |  |
| Legyen lehetőség az alkalmazásban rögzített adatok szinkronizálására a MedWorkS medikai rendszerbe. |  |
| Legyen lehetőség az osztályon fekvő betegek adatainak megtekintésére: - fődiagnózis, felvétel dátuma, törzsszám, - allergiák, - elhelyezési információ: kórterem, ágy száma. |  |
| Legyen lehetőség szűrésre és keresésre a listákban (saját beteg, ágyhoz rendelt, még nincs ágya…stb.) |  |
| Betegazonosítást támogató, beteghez rendelt funkcionalitások |  |
| Legyen lehetőség a beteg kiválasztását követően, annak adataival dolgozni és megtekinteni (utolsó gyógyszerelések, utolsó vizsgálatok, utolsó mért értékek). |  |
| Betegazonosítást támogató, értékek rögzítését érintő funkcionalitások |  |
| Legyen lehetőség a betegnél mért értékek rögzítésére, majd azok szinkronizálására az Intézményben működő MedWorkS medikai rendszerbe. |  |
| Betegazonosítást támogató, gyógyszerelést érintő funkcionalitások |  |
| Legyen lehetőség az elrendelt terápiák megtekintésére. |  |
| Legyen lehetőség az előírt gyógyszerterápiát a megvalósítástól függően módosítani (pl.: beadottra állítani). |  |
| Betegazonosítást támogató, transzfúziót érintő funkcionalitások |  |
| Legyen lehetőség a transzfúzióra kerülő beteg és készítmények azonosítása, összhangban a tervezett tevékenységgel. |  |
| Legyen lehetőség az előírt transzfúziót a megvalósítástól függően módosítani (pl.: beadottra állítani). |  |
| Betegazonosítást támogató, vizsgálatokat érintő funkcionalistások |  |
| Legyen lehetőség a beteghez rendelt vizsgálatok státuszának (összes, elvégzett, kért vizsgálat, visszautasított, törölt) szűrésére és megjelenítésére. |  |
| Legyen lehetőség a feladathoz, a szöveges információt rögzíteni. |  |
| Legyen lehetőség a rögzített feladatot a HIS rendszerben megtekinteni. |  |
| Betegazonosítást támogató, ápolást érintő funkcionalitások |  |
| Legyen lehetőség az ápolási tevékenység rögzítésére. |  |
| Legyen lehetőség a rögzített adatok HIS rendszerben, fekvőbeteg dokumentációjában történő tárolására. |  |