Tartalomjegyzék

Az összetett kézhigiénés gyakorlatot támogató rendszer	2

Kézfertőtlenítési technika megfelelőségét mérő rendszer	3

Felületi dekontaminációt támogató rendszer	4

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| B-03 | Az összetett kézhigiénés gyakorlatot támogató rendszer | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Az alkalmazandó rendszer támogassa a kézhigiéne gyakorlatának fejlesztését, helyszíni, ellenőrzését (direkt megfigyeléses kézhigiéne-, védőeszköz használat compliance vizsgálat), monitorozását (indirekt: szer-, anyag felhasználás), visszacsatolását statisztikai eredmények és vizuális megjelenítés formájában.

Felhasználó:

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Monitor rendszer működési felületei: Adminisztrációs felület Kliens oldali (mobil/tablet) felület |  |
| Kommunikáció: Kliensek részére az ellenőrzés során online folyamatos kommunikáció támogatása. |  |
| Adatmentés: Adatok heti rendszerességgel történő mentése és ezek 4 hetenkénti archiválása. |  |
| Monitor kliens (mobil) oldal által támogatott operációs rendszerek: Android és iOS |  |
| Böngésző támogatása: Google Chrome és/vagy Microsoft Explorer (Edge) és/vagy Opera |  |
| Statisztikai eredmények gyűjtése, analizálása és exportálása: Word és/ vagy Pdf és Excel riportok készítésének és letöltésének biztosítása |  |
| A rendszerhez és berendezésekhez illeszkedő munkaállomások, szerver, számítógép, szünetmentes táp, és valamennyi szükséges licenc biztosítása. |  |
| – Osztályos tréningek és oktatások biztosítása magyar nyelven. – Bevezetés első hónapjában folyamatos személyes support. – Működtető személyzet folyamatos képzése |  |

.

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| B-04 | Kézfertőtlenítési technika megfelelőségét mérő rendszer | 2 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás: Az alkalmazandó rendszer támogassa a kézfertőtlenítési technika helyszíni, valós idejű oktatását, az egyéni önfejlesztést („visszacsatolási hurok”/”feedback loops”), monitorozását, visszacsatolását statisztikai eredmények és vizuális megjelenítés formájában.

Felhasználó:

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| UV reagens anyagot tartalmazó szerrel történő kézbedörzsölés megfelelőségét, a kézfelület lefedettségét méri |  |
| Egyszerű telepíthetőség, hálózati áramforrással (230V, 50-60Hz) működtethető |  |
| A rögzített adatok kezelése megfelel a személyes adatok védelméről szóló vonatkozó jogszabályoknak |  |
| Számlálóval felszerelt szeradagolóval összekapcsolható, egy adott kézfertőtlenítés végrehajtásának (szerhasználat, technikai kivitelezés) adatainak összekapcsolt elemzése |  |
| A vizsgálati adatok statisztikai feldolgozása döntéstámogatási, kutatási, minőségfejlesztési célból (leíró statisztika, többváltozós adatelemzés lehetősége) |  |
| Hordozható kivitel |  |
| Digitális kijelző |  |
| Felügyeleti rendszerbe köthető |  |
| A rendszerhez és berendezésekhez illeszkedő munkaállomások, szerver, számítógép, szünetmentes táp, és valamennyi szükséges licenc biztosítása |  |
| – Osztályos tréningek és oktatások biztosítása magyar nyelven. – Bevezetés első hónapjában folyamatos személyes support. – Működtető személyzet folyamatos képzése. |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| Egyedi RFID kártyás azonosítás |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| B-05 | Felületi dekontaminációt támogató rendszer | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Az alkalmazandó rendszer támogassa a környezeti dekontamináció (felületek tisztítása, fertőtlenítése) helyes technikájának bevezetését/oktatását és a végrehajtás felügyeletét helyszíni, valós idejű ellenőrzését (takarítás compliance vizsgálat, higiénés szemle, kritikus felületek dekontaminációjának „fluoreszcens marker” vizsgálata), monitorozását, visszacsatolását statisztikai eredmények és vizuális megjelenítés formájában.

Felhasználó:

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Monitor rendszer működési felületei: Adminisztrációs felület Kliens oldali (mobil/tablet) felület |  |
| Kommunikáció: Kliensek részére az ellenőrzés során online folyamatos kommunikáció támogatása |  |
| Adatmentés: Adatok heti rendszerességgel történő mentése és ezek 4 hetenkénti archiválása. |  |
| Monitor kliens (mobil) oldal által támogatott operációs rendszerek: Android és iOS |  |
| Böngésző támogatása: Google Chrome és/vagy Microsoft Explorer (Edge) és/vagy Opera |  |
| Statisztikai eredmények gyűjtése, analizálása és exportálása: Word és/ vagy Pdf és Excel riportok készítésének és letöltésének biztosítása. |  |
| A rendszerhez és berendezésekhez illeszkedő munkaállomások, szerver, számítógép, szünetmentes táp, és valamennyi szükséges licenc biztosítása. |  |
| – Osztályos tréningek és oktatások biztosítása magyar nyelven. – Bevezetés első hónapjában folyamatos személyes support. – Működtető személyzet folyamatos képzése. |  |