Tartalomjegyzék

Záró-fertőtlenítést végző, környezetbarát automata rendszer	2

Záró fertőtlenítéshez vegyszer 1.	4

Záró fertőtlenítéshez vegyszer 2.	5

Falra szerelhető könyökkaros folyékony szappan adagoló berendezés	6

Guruló állványos érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló	7

Falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés 1.	8

Falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés 2.	9

Ágyvégre erősíthető kézfertőtlenítőszer-tartó	10

Adapter	11

Kézfertőtlenítőszer	12

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| B-06 | Záró-fertőtlenítést végző, környezetbarát automata rendszer | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Az infekciókontroll szempontból magas rizikójú betegeket ellátó egységek közvetlen betegellátó területeinek, illetve a multirezisztens kórokozó (MRK) okozta fertőzés/kolonizáció miatt alkalmazott izolációs kórtermek eredményes és hatékony záró-fertőtlenítése környezetbarát automata berendezéssel.

A rendszer különböző teljesítményű berendezésekből áll

Felhasználó:

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| A rendszer zárt térben történő felületfertőtlenítésre alkalmas eljárás. Kórokozók eliminálására szolgál minden olyan esetben amikor bizonyítottan illetve feltételezhetően ismert vagy ismeretlen kórokozókkal szennyezett felületek találhatók a fertőtlenítendő helyiségekben. |  |
| Nagyteljesítményű záró-fertőtlenítő berendezés 1db |  |
| Alkalmas az egészségügyi ellátás területeinek vonatkozó előírásoknak megfelelő záró-fertőtlenítésére |  |
| Kapacitás: min. 1600 légm3 |  |
| Dekontaminálható |  |
| Gördíthetőkivitelű készülék |  |
| Érintésmentes technológia |  |
| Az alkalmazott biocid termék az ellátásban alkalmazott orvostechnikai eszközök felületfertőtlenítésére engedélyezett. |  |
| Az alkalmazott biocid termék az ellátásban alkalmazott orvostechnikai eszközök felületfertőtlenítésére engedélyezett. |  |
| Az alkalmazott biocid termék eredeti csomagolásban kerül felhasználásra, a kiszerelés (zárása) kizárja az esetleges újrafelhasználást, manipulálást |  |
| A technológia környezetbarát |  |
| A fertőtlenítés időtartama a munkaterület újbóli használatba vételéig nem haladhatja meg az 5 órát |  |
| A fertőtlenítési folyamat automatikusan megy végbe, az egyes fázisok végrehajtásáról dokumentáció készül (minőségügyi dokumentáció) |  |
| Teljesen automatizált működés |  |
| LCD képernyő |  |
| PC csatlakoztatási lehetőség |  |
| Száraz ködképzés technológiájú berendezés |  |
| Hidrogén-peroxid oldat kijuttatására alkalmas |  |
| Átlag 6 mikron átmérőnél kisebb szemcseméret a ködképzés során |  |
| Legalább 70 m/sec kifújási sebesség |  |
| Turbina fordulat legalább 15000 RPM |  |
| Időkapcsoló a késleltetett indításhoz |  |
| Kompakt kivitelű záró-fertőtlenítő berendezés 2db |  |
| Alkalmas az egészségügyi ellátás területeinek vonatkozó előírásoknak megfelelő záró-fertőtlenítésére |  |
| Kapacitás: min. 800 légm3 |  |
| Dekontaminálható |  |
| Hordozható készülék |  |
| Érintésmentes technológia |  |
| Az alkalmazott biocid termék az ellátásban alkalmazott orvostechnikai eszközök felületfertőtlenítésére engedélyezett. |  |
| Az alkalmazott biocid termék az ellátásban alkalmazott orvostechnikai eszközök felületfertőtlenítésére engedélyezett. |  |
| Az alkalmazott biocid termék eredeti csomagolásban kerül felhasználásra, a kiszerelés (zárása) kizárja az esetleges újrafelhasználást, manipulálást |  |
| A technológia környezetbarát |  |
| A fertőtlenítés időtartama a munkaterület újbóli használatba vételéig nem haladhatja meg az 5 órát |  |
| A fertőtlenítési folyamat automatikusan megy végbe, az egyes fázisok végrehajtásáról dokumentáció készül (minőségügyi dokumentáció) |  |
| PC csatlakoztatási lehetőség |  |
| Száraz ködképzés technológiájú berendezés |  |
| Hidrogén-peroxid oldat kijuttatására alkalmas |  |
| Átlag 6 mikron átmérőnél kisebb szemcseméret a ködképzés során |  |
| Legalább 70 m/sec kifújási sebesség |  |
| Turbina fordulat legalább 15000 RPM |  |
| Időkapcsoló a késleltetett indításhoz |  |
| Általános feltételek a rendszerre vonatkozóan |  |
| – Osztályos tréningek és oktatások biztosítása magyar nyelven. – Bevezetés első hónapjában folyamatos személyes support. – Működtető személyzet folyamatos képzése - Magyar nyelvű használati utasítás és gépkönyv - OTH engedély |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| B-06/1 | Záró fertőtlenítéshez vegyszer 1. | 30 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Nagyteljesítményű záró-fertőtlenítő berendezéshez, kompatibilis fertőtlenítőszer

Felhasználó:

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Hidrogen-peroxidot és ezüst kationokat tartalmazó fertőtlenítőoldat |  |
| H2O2 koncentráció 6 % |  |
| Töltőanyag kiszerelése min. 2 liter |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| B-06/2 | Záró fertőtlenítéshez vegyszer 2. | 640 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Kompakt kivitelű záró-fertőtlenítő berendezéshez, kompatibilis fertőtlenítőszer

Felhasználó:

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Hidrogen-peroxidot és ezüst kationokat tartalmazó fertőtlenítőoldat |  |
| H2O2 koncentráció 6/12 % |  |
| Töltőanyag kiszerelése min. 1 liter |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| B-08 | Falra szerelhető könyökkaros folyékony szappan adagoló berendezés | 35 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Falra szerelhető könyökkaros 500 ml folyékony szappan adagoló berendezés

eurokonform

Felhasználó:	 Közősségi helyek orvosi szobák

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Tartós, formatervezett, ABS műanyag kivitel |  |
| Kiürült flakon egy mozdulattal cserélhető |  |
| Utáncsöpögés nélküli adagolás |  |
| Falra szerelhető kivitel |  |
| Pumpája egyszerűen cserélhető |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| Többféle adagolási mennyiség beállítható |  | S=10 |  |  | Előny a több |  | 1 | 2 |
| Alkalmazható különböző űrtartalmú flakon száma | db | S=10 |  |  | Előny a több |  | 1 | 3 |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| B-09 | Guruló állványos érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló | 20 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Gurulós, álló állványos érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés eurokonform szenzoros változatban

Felhasználó:	Izolált kórtermek elé

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Tölthető akkumulátoros kivitel, beépített vagy csatlakoztatható akkumulátortöltővel, |  |
| Szenzoros |  |
| Permetezéses technológia |  |
| Padozatra állítható állványos felszerelési lehetőség |  |
| Tartozék állvány rozsdamentes acélból, gurulós kivitelben |  |
| 1000ml-es flakon befogadására alkalmas |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| Többféle adagolási mennyiség beállítható | db | S=10 |  |  | Előny a több |  | 1 | 5 |
| Alkalmazható különböző űrtartalmú flakon száma | db | S=10 |  |  | Előny a több |  | 1 | 3 |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| B-10 | Falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés 1. | 30 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés eurokonform szerzoros változatban, érintés mentes

Felhasználó:

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Anódizált alumínium vagy rm. acél vagy ellenálló műanyag ház |  |
| Tölthető akkumulátoros kivitel, beépített vagy csatlakoztatható akkumulátortöltővel |  |
| Szenzoros |  |
| Permetezéses technológia |  |
| Falra szerelhető kivitel |  |
| Min. 500ml és 1000ml flakon befogadására alkalmas |  |
| Az esetlegesen lecsöpögő folyadék összegyűjtésére alkalmas párna szett |  |
| Használati számláló, mely figyeli az adagolást és a felhasznált mennyiségét |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| Többféle adagolási mennyiség beállítható | db | S=10 |  |  | Előny a több |  | 1 | 5 |
| Alkalmazható különböző űrtartalmú flakon száma | db | S=10 |  |  | Előny a több |  | 2 | 4 |
| Az adagoló használatához köthető ajtónyitó automatika |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| B-11 | Falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés 2. | 160 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés eurokonform

Felhasználó:	Kórtermek, rendelők

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Anódizált alumínium vagy rm. acél vagy ellenálló műanyag ház |  |
| Adagolásos technológia |  |
| Tölthető akkumulátoros kivitel, beépített vagy csatlakoztatható akkumulátortöltővel |  |
| Szenzoros |  |
| Falra szerelhető kivitel |  |
| Min. 500ml flakon befogadására alkalmas |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| Többféle adagolási mennyiség beállítható | db | S=10 |  |  | Előny a több |  | 1 | 5 |
| Alkalmazható különböző űrtartalmú flakon száma | db | S=10 |  |  | Előny a több |  | 1 | 4 |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| B-12 | Ágyvégre erősíthető kézfertőtlenítőszer-tartó | 15 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Ágyvégre erősíthető kézfertőtlenítőszer-tartó eszköz, eurokonform 500 ml-es

Felhasználó:	ITO, PIC

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Rozsdamentes kivitel |  |
| 500 ml-es flakon befogadására alkalmas |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| B-13 | Adapter | 14 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Érintésmentes kézfertőtlenítőszer adagolóhoz hálózati töltő

Felhasználó:

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Akkumulátoros érintésmentes adagolók akkumulátorainak feltöltésére szolgáló külső töltőegység |  |
| Hálózati feszültség: 230V 50Hz |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| B-09/1 | Kézfertőtlenítőszer | 9600 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:

Felhasználó:

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Alkoholos kézfertőtlenítőszer |  |
| Alapkiszerelés 500ml |  |
| 1000 db esetében igényelhető 1000ml-es kiszerelés is (2000db 500ml-es helyett) |  |
| B-9, B-10, B-11, B-12 tételekkel kompatibilis |  |
| Színezék és illatanyag mentes |  |
| Minimum 75% propanol vagy etanol tartalom |  |
| Kézkímélő összetétel, visszazsírzó anyag tartalom (dexpanthenol) |  |
| Rövid behatási idő higiénés kézfertőtlenítésre: max. 30 mp |  |