Tartalomjegyzék

OM-01	2

EKG készülék	2

OM-02	4

ABPM rendszer	4

OM-04	6

Ergospirométer	6

OM-05	8

EKG holter rendszer	8

OM-39	10

Pulzoximéter	10

1. részajánlat

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-01 | EKG készülék | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	12 csatornás, kardiológiai kiértékelő programmal, színes képernyővel

Felhasználó:	Kardiológia

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Magyar nyelvű szoftver |  |
| Színes, grafikus képernyő min. 8” |  |
| Valamennyi (12) EKG görbe egyidejű megjelenítése a saját képernyőn |  |
| Páciens adatok, beállítások és üzenetek megjelenítése |  |
| Teljes karakterkészletű integrált billentyűzet |  |
| Páciens adatok (név, azonosító, születési idő, stb.) beírhatók és a regisztrátumon megjelennek |  |
| Kézi és automata felvételkészítés |  |
| EKG mérési adatok (QRS távolság, idő, amplitudó, tengely adatok, átlagos RR számszerű megadása) |  |
| Nem és életkor specifikus 12 elvezetéses nyugalmi EKG kiértékelő program |  |
| A tárolt EKG-k behívhatók a kijelzőre |  |
| Korábban készített, tárolt EKG utólagos nyomtatása |  |
| A készülék szükség esetén regisztráló papír nélkül is használható (memóriába tárol) |  |
| EKG felvétel USB-kapcsolaton (kábeles, vagy pendrive) történő adatátvitelének lehetősége |  |
| Adatexport min. XML és PDF formátumban |  |
| A4-es papírméret |  |
| 12 csatorna egyidejű nyomtatása |  |
| Akkumulátoros működés |  |
| Alapvonal vándorlási-, izomrezgési- és hálózati frekvenciaszűrők |  |
| Papírsebesség állítható min 5-25-50 mm/sec |  |
| Erősítés állítható min. 5-10-20 mm/mV |  |
| Tartozékok: |  |
| Végtagi csipeszes elektródakészlet (4 db-os) |  |
| Mellkasi szívóelektróda készlet (6 db-os) |  |
| Regisztrálópapír 1 csomag |  |
| Gördíthető állvány |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| Mintavételezési gyakoriság pacemaker spyke detektáláshoz csatornánként | minta/mp/csatorna | S=5 |  |  | Előny a több |  | 4000 | 10000 |
| EKG felvételek tárolása belső memóriában | db | S=5 |  |  | Előny a több |  | 40 | 100 |
| Akkumulátor kapacitása | felvétel | S=5 |  |  | Előny a több |  | 40 | 100 |
| Csatlakoztatható lézernyomtató |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-02 | ABPM rendszer | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Ambuláns vérnyomásmérő holter rendszer, PC-vel 3db páciensegységgel

Felhasználó:	Kardiológia

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Minimum 24 órás ambuláns vérnyomásmérés |  |
| Programozható mérési időközök, különböző mérési időközű időtartományok programozhatóságának biztosítása |  |
| Adatbetöltés kevesebb mint 1 perc alatt |  |
| Windows alapú szoftver |  |
| Magyar nyelvű szoftver |  |
| Validált algoritmus BHS, AAMI szerint |  |
| Az eredmények grafikus és táblázatos megjelenítése |  |
| Alvási és ébrenléti ciklusok figyelembe vétele, dokumentálása |  |
| Full disclosure megjelenítés |  |
| Konfigurálható vizsgálati riport formátum |  |
| Páciens adatbázis tárolása, különböző időpontban készült eredmények összehasonlítása, gyógyszerhatás vizsgálatok támogatása összehasonlítás lehetőségének biztosításával |  |
| Számítógéppel, monitorral és nyomtatóval kompletten |  |
| Rekorder 3 db |  |
| Kis tömegű szilárdtest memóriás oszcillometriás mérési elvű klinikai ABPM egység, min 24 órás mérés |  |
| Adatátvitel PC-re USB porton keresztül |  |
| Mérési tartományok: |  |
| Vérnyomás min. 40-260 Hgmm |  |
| Pulzus min. 30-180/perc |  |
| Passzív pontosság+/-3 Hgmm |  |
| Tömege: kisebb mint 300 g teleppel együtt |  |
| Eseménygomb kézi mérés indításhoz |  |
| Vérnyomástárolás min. 600 ABPM mérés |  |
| 1-1 db Felnőtt normál és nagy méretű mandzsettával |  |
| 4 db újratölthető akkuval |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| 1 hetes vérnyomásmérési mód |  | S=5 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Alvási és ébrenléti ciklusok automatikus felismerése beépített aktivitás szenzorral |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Vérnyomásmérés tárolása a memóriában | db | S=5 |  |  | Előny a több |  | 500 | 2000 |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-04 | Ergospirométer | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Kerékpárergométeres terhelés közben EKG, vérnyomás, pulzus, perifériás oxigén szaturáció és légzési paraméterek meghatározására

Felhasználó:	Kardiológia

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| PC bázisú központi egység |  |
| PC számítógép min. i3, 2 GHz processzor, min. 500 Gbyte merevlemez, min. 4 GB RAM, DVD író-, olvasó, min. 20’’-os monitorok 2 db A/4 lézer printer |  |
| Gördíthető, fékezhető műszerkocsi, beépített előválasztó trafóval, palacktartóval, polccal, fiókkal és 2 db monitortartó karral. |  |
| Légzési paraméterek |  |
| VO2, Oxigén felvétel mérése |  |
| VCO2, Széndioxid termelés mérése |  |
| VE, Percventilláció mérése |  |
| VT, Tidal volume mérése |  |
| fR, Légzési frekvencia mérése |  |
| RER, Respiratory exchange ratio meghatározása |  |
| AT, Anaeorob küszöb meghatározása |  |
| FVC, Forszírozott ki- és belégzés mérése |  |
| IVC, Statikus vitálkapacitás mérése |  |
| MVV, Maximális akaratlakos légzés mérése |  |
| Breath-by Breath mérési eljárás |  |
| Mozgó alkatrészt nem tartalmazó áramlásmérő |  |
| Áramlásmérés tartománya: min. ±15 l/s |  |
| Áramlásmérés pontossága min. ±3 % vagy 25 ml/s |  |
| Áramlásmérő holttere max. <25 ml |  |
| CO2 gázanalizátor méréstartománya min. 0-12% |  |
| CO2 gázanalizátor pontossága, min. 0,2% |  |
| O2 gázanalizátor méréstartománya 1-100% |  |
| O2 gázanalizátor pontossága min. 0,2% |  |
| Vezeték nélküli szenzoros SpO2 mérés |  |
| EKG |  |
| Interpretáció nem- és életkorfüggő |  |
| 12 elvezetéses terheléses EKG készítés |  |
| 12 elvezetéses nyugalmi EKG készítése |  |
| Minimum 12 elvezetés egyidejű megjelenítése |  |
| EKG mintavételezés digitális |  |
| Mintavételezési felbontás min. 4.000 Hz |  |
| Pacemaker detektálás |  |
| 12 csatorna jelminőség figyelése (kiülés, zajosság) |  |
| Alapvonal korrekció |  |
| Kapcsolható izom és hálózati szűrő |  |
| 12 csatornás full-disclosure adattárolás |  |
| QRS detektálás és analízis |  |
| 12 csatornára szimultán átlaggörbe-számítás |  |
| Nagyított QRS komplex megjelenítése az ST változás megfigyelésére |  |
| 12 elvezetéses ST analízis |  |
| ST mérés helye beállítható vagy szívfrekvencia függően automatikus |  |
| ST amplitudó megjelenítése |  |
| Szívfrekvencia megjelenítése a kijelzőn |  |
| Cél-szívfrekvencia megjelenítése |  |
| Fordulatszám megjelenítése a kijelzőn |  |
| Terhelési szint megjelenítése (Watt, MET) |  |
| Vérnyomás érték megjelenítése a kijelzőn |  |
| Terhelés idő (óra) megjelenítése a kijelzőn |  |
| Terhelési fázis idő (óra) megjelenítése kijelzőn |  |
| ST szint, ST slope, ST area, ST / HR slope, ST / HR index, ST / HR hiszterézis, ST események megjelenítése és kigyűjtése |  |
| Grafikus és tabuláris trendek |  |
| EKG minták |  |
| Automatikus protokollvezérlés |  |
| Automatikus vérnyomásmérés |  |
| Szuperimpozíciós megjelenítés |  |
| Duke-nomogram |  |
| Borg beosztás használata |  |
| Kalibráló gáz töltet (O2=16%, CO2=5%) |  |
| Kerékpár-ergométer |  |
| LCD kijelző |  |
| A központi számítógépes egység vezérli |  |
| Számítógép vezérelt örvényáramú fékrendszer |  |
| Terhelhetőség maximuma min. 160 kg |  |
| Programok (előre beállított és definiálható) |  |
| Automatikus vérnyomásmérés integrált vérnyomásmérővel |  |
| Terhelhetőség maximuma min. 999 Watt |  |
| Fordulatszám tartomány min. 30-130/min |  |
| Ülés fokozatmentes állíthatósága |  |
| 360 fokban forgatható kormány |  |
| RS-232 interfész és USB |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-05 | EKG holter rendszer | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	EKG holter rendszer 2 db 12 elvezetéses recorderrel

Felhasználó:	Kardiológa

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| 2 db 12 elvezetéses EKG Holter recorder |  |
| Tápellátás ceruzaelem vagy akkumulátor |  |
| Rögzített csatornák száma 12 független csatorna |  |
| LCD képernyő menükezeléshez és EKG jel minőségének ellenőrzésére a rekorder felhelyezése közben |  |
| Paciens nevének áttöltése a felvételezőbe |  |
| Memória min 2 GByte |  |
| Felvétel indítása a számítógéphez történő csatlakoztatás nélkül |  |
| Mintavételi frekvencia min. 250/sec |  |
| Közvetlenül vagy interface-en keresztül a PC-hez csatlakoztatható felvevő az adatletöltéshez |  |
| 24 órás felvétel beolvasási ideje max. 60 sec |  |
| Páciens eseményjelző gomb |  |
| Defibrillátor védelem |  |
| Tartozék: paciens kábel, memóriakártya |  |
| Holter program |  |
| Magyar nyelvű szoftver |  |
| Páciens adatok, Páciens napló, Gyógyszerezés bevitele |  |
| 24 órás felvétel automatikus analízisének ideje max. 1 perc |  |
| HR, ST, QT trendek, kamrai és pitvari - aritmia események automatikus osztályozása |  |
| Kóros ütések színkódolása |  |
| Háttérben történő analizálás |  |
| Morfológiai osztályzás |  |
| Esemény és szélsőérték keresés |  |
| Arrhytmia detektálás és osztályzás |  |
| Interaktív analízis (ütésről ütésre, hosszabb szakaszokra és osztályokra vonatkozó átértékelhetőség) |  |
| Lehetőség morfológiai osztályok szétválasztására, összekapcsolására módosítására |  |
| Az egy osztályba tartozó hullámok egyidejű megjelenítése gyakorisági információval. |  |
| Azonos QRS csoportok legyűjtése |  |
| QRS csoportok módosítása |  |
| QRS csoportok eloszlási görbe szerinti módosítása és újraszámítása |  |
| Események kigyűjtése |  |
| QRS minták, események és full disclosure egyidejű megjelenítése |  |
| ST analízis valamennyi csatornán |  |
| Analízis kritériumok módosítása |  |
| Előre definiált leletformátumok |  |
| Szerkeszthető és eltárolható leletformátumok |  |
| Alapértelmezett leletformátum megadásának lehetősége |  |
| Diagnózisszerkesztő |  |
| Vizsgálati lelet felülbírálásának lehetősége |  |
| Nyomtatás előnéző lehetőség |  |
| Leletező munkahely hardware |  |
| IBM PC kompatibilis számítógép |  |
| min. Core i5 processzor, |  |
| min. 500 Gbyte merevlemez, |  |
| min. 2 GB RAM, |  |
| min. 19’’-os TFT LCD color monitor |  |
| DVD író-, olvasó, |  |
| A/4 laser printer |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| Recorder tömege elemmel vagy akkumulátorral | g | S=10 |  |  |  | Előny a kevesebb | 300 | 150 |
| Felvétel időtartama | óra | S=10 |  |  | Előny a több |  | 24 | 72 |
| Recorder: mintavételezés gyakorisága pacemaker spike detektáláshoz | minta/mp/csatorna | S=10 |  |  | Előny a több |  | 1000 | 12000 |
| Szívfrekvencia variabilitás idő- és frekvencia tartományban |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Adatexport PDF formátumban |  | S=5 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Bővíthető DICOM kommunikációs opcióval |  | S=5 | Nem | Igen |  |  |  |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-39 | Pulzoximéter | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Vér oxigén telítettségének és pulzusszámnak meghatározására, endoszkópia közbeni alapfokú páciensmonitorozás céljából

Felhasználó:	Gasztroenterológia

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Hordozható készülék |  |
| Használható felnőttek, gyerekek megfigyelésére |  |
| Tömege: max. 1 kg |  |
| Hálózatos működés |  |
| Akkumulátoros működés |  |
| Működési idő akkumulátorról min 3 óra |  |
| Színes LCD képernyő |  |
| Képernyő mérete min. 2,5” |  |
| Választható kijelzési módok száma min. 2 |  |
| SpO2 és szívfrekvencia értékek kijelzése |  |
| Pletizmográfiás görbe megjelenítése |  |
| Trend készítése (grafikus és numerikus) |  |
| Automatikus kikapcsolási lehetőség |  |
| Hang és vizuális riasztás |  |
| Riasztás a következő eseményekhez: magas SpO2 alacsony SpO2 magas szívfrekvencia alacsony szívfrekvencia szenzor hiba/leesés alacsony feszültség |  |
| Pulzoximetriás tulajdonságok: |  |
| SpO2 tartomány min. 20-100% |  |
| Szívfrekvencia tartomány min. 40-240 bpm |  |
| SpO2 pontosság a 70-100%-os tartományban legalább ±2% a kijelzett értékben |  |
| Tartozékok: |  |
| SpO2 szenzor felnőtt ujjcsipeszes 1db |  |