Tartalomjegyzék

OM-32	2

Meglévő Olympus típusú endoszkópos toronyhoz video-gasztroszkóp	2

OM-33	4

Meglévő Olympus típusú endoszkópos toronyhoz video-duodenoscop	4

10. részajánlat

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-32 | Meglévő Olympus típusú endoszkópos toronyhoz video-gasztroszkóp | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Nagyfelbontású színes chipes eszköz felső traktus vizsgálathoz

Felhasználó:	Gasztroenterológia

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Videógasztroszkóp |  |
| Kompatibilis a meglévő OLYMPUS Evis Exera III. videoendsozkópos rendszerrel |  |
| Nagyfelbontású, a HDTV szabványnak megfelelő felbontás |  |
| Látószög: min 140fok |  |
| Flexibilis rész külső átmérő: max. 9,5mm |  |
| Hajlíthatóság, |  |
| - fel: min 200 fok |  |
| - le: min 90 fok |  |
| - balra: min 100 fok |  |
| - jobbra: min 100 fok |  |
| Munkacsatorna átmérő: min. 2,7mm |  |
| Munkahossz: min. 1000mm |  |
| A vizsgált terület erezettségének kiemelt megjelenítésére szolgáló fényszűrő funkció, amely elősegíti az elváltozások jobb megjelenítését, és kiváltja az intravitális festést |  |
| A mélységélesség alsó határa: max. 2mm |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Az endoszkóp vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-33 | Meglévő Olympus típusú endoszkópos toronyhoz video-duodenoscop | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Nagyfelbontású színes chipes eszköz felső traktus vizsgálathoz, beavatkozáshoz,  ERCP-hez

Felhasználó:	Gasztroenterológia

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Videóduodenoszkóp 1db |  |
| Kompatibilis a meglévő OLYMPUS Evis Exera III. videoendsozkópos rendszerrel |  |
| Látószög: min 100fok |  |
| Flexibilis rész külső átmérő: max. 9,5mm |  |
| Hajlíthatóság, |  |
| - fel: min 120 fok |  |
| - le: min 90 fok |  |
| - balra: min 90 fok |  |
| - jobbra: min 100 fok |  |
| Munkacsatorna átmérő: min 4,2mm |  |
| Munkahossz: min. 1200mm |  |
| A vizsgált terület erezettségének kiemelt megjelenítésére szolgáló fényszűrő funkció, amely elősegíti az elváltozások jobb megjelenítését, és kiváltja az intravitális festést |  |
| Automata levegő pumpa szivárgás tesztelőhöz 1db |  |
| Kompatibilis a meglévő tömítettség ellenőrzővel |  |
| Falra szerelhető kivitel |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Az endoszkóp vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |