Tartalomjegyzék

OM-34	2

Gyermek video gasztroszkóp videoprocesszorral, fényforrással	2

OM-35	4

Gasztroenterológiai orvosi kép és video rögzítő	4

OM-36	5

Nagynyomású öblítőpumpa	5

OM-37	6

CO2 inszufflátor	6

OM-38	7

Endoszkópos vizsgálóasztal	7

11. részajánlat

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-34 | Gyermek video gasztroszkóp videoprocesszorral, fényforrással | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Max. 6mm külső átmérőjű, nagyfelbontású színes chipes eszköz felső traktus vizsgálathoz, fényforrással, videoprocesszorral kompletten

Felhasználó:	Gasztroenterológia

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| A fényforrás és a videó-processzor lehet egybeépített, vagy különálló |  |
| 1 db Fényforrás |  |
| Automatikus izzóváltás |  |
| Manuális/automata fényszabályozás |  |
| Min.300 W-os Xenon izzó |  |
| Beépített tartalék izzó |  |
| A levegőáramlás értéke állítható min. 3 fokozatban |  |
| 1 db Videó-processzor |  |
| Páciens adatbeviteli lehetőség min. 30 fő |  |
| Minimum 4 kimeneti videó csatlakozó pl.: (RGB, Y/C, DVI, HD-SDI) |  |
| Digitális kimenet (pl. DVI, HD-SDI) |  |
| Belső memória képek átmeneti tárolására |  |
| 1 db Víztank |  |
| 1 db Szivárgás teszter |  |
| 1 db Gyerek Video-gasztroszkóp |  |
| A megajánlott fényforrással, video-processzorral legyen kompatibilis |  |
| Alkalmas legyen a fényforrással, video-processzorral erezettség kiemelésére |  |
| Színes nagyfelbontású CCD video-chip az eszköz disztális végébe építve. |  |
| Külső átmérője a flexibilis résznek (mm): max. 6 mm |  |
| Hajlíthatóság fel/le: min. 210º/90º |  |
| Hajlíthatóság jobb/bal: min. 100º/100º |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| Videoprocesszor: elektronikus zoom |  | S= 10 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Videoprocesszor: Erezettség kiemelésére alkalmas rendszer fényszűrő funkció hullámhosszainak száma | db | S=10 |  |  | Előny a több |  | 1 | 5 |
| Videoprocesszor: Közvetlen, integrált DICOM kapcsolat megléte és munkalista fogadása |  | S= 10 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Gasztroszkóp: munkacsatorna átmérő | mm | S= 15 |  |  | Előny a több |  | 2 | 3 |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-35 | Gasztroenterológiai orvosi kép és video rögzítő | 3 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	DICOM kompatibilis PC bázisú kép és videó rögzítő, dokumentáláshoz és konzíliumhoz

Felhasználó:	Gasztroenterológia

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Orvosi kép és videorögzítő szoftver hardverrel |  |
| Az endoszkópos torony képeinek és videóinak rögzítése, rendszerezése, tárolása, visszakeresése |  |
| Riport írás és nyomtatás |  |
| DICOM kapcsolaton keresztüli csatlakozás a kórházi informatikai rendszerhez |  |
| HD minőségű jelfeldolgozás |  |
| Komplett Hardware (min. 19” monitor, PC, egér, klaviatúra, nyomtató) |  |
| Összekötő kábelek, lábkapcsoló (ha szükséges) és egyéb a működéshez szükséges tartozékok |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| Tároló kapacitás | GB | S=10 |  |  |  |  | 200 | 1000 |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-36 | Nagynyomású öblítőpumpa | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Kolonoszópos vizsgálatok során bélsár, vér eltávolítására, munkacsatornán keresztül

Felhasználó:	Gasztroenterológia

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Nagynyomású öblítő pumpa |  |
| Szabályozható az áramlás mértéke |  |
| Csatlakozó szettel a Olympus és Fujinon endoszkópokhoz |  |
| Lábpedál vezérlés |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| A bélrendszerbe juttatott vizet melegíti a készülék |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-37 | CO2 inszufflátor | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	A kolonoszkóp felvezetéséhez szükséges befúvás levegő helyett korszerű módon CO2-vel végezhető

Felhasználó:	Gasztroenterológia

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Endoszkópos CO2 befúváshoz alkalmas |  |
| Szabályozható az áramlás mértéke |  |
| Csatlakozó szettel a Olympus és Fujinon endoszkópokhoz |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| A bélrendszerbe juttatott CO2 gázt melegíti a készülék |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-38 | Endoszkópos vizsgálóasztal | 2 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Kétrészes, dönthető háttámlájú, elektromotoros magasságállítású endoszkópos asztal

Felhasználó:	Gasztroenterológia

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Festett vagy szinterezett acél vagy rozsdamentes acél váz |  |
| Mosható-fertőtleníthető felületű 2 részes felsőrész |  |
| A bevonat színe választható |  |
| Párnázat vastagsága: min. 40 mm |  |
| Elektromos magasságállítás min. 50-90 cm között kisfeszültségű lábkapcsolóval vagy kézi vezérlővel |  |
| Gördíthető kivitel, kerekek átmérője min. 50 mm |  |
| Kerekek központilag fékezhetők, vagy behúzhatók |  |
| A háttámla elektromosan vagy gázrugóval állítható |  |
| Háttámla állíthatósága: min. 0º - +60º között |  |
| Trendelenburg állítás: min. -12º |  |
| Fekvőfelület hossza: min. 190 cm |  |
| Szélessége legalább 80 cm |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| Terhelhetőség | kg | S=10 |  |  | Előny a több |  | 160 | 200 |