Tartalomjegyzék

OM-08	2

Kerato-refraktométer+cornea topográf	2

OM-09	4

Non-kontakt tonometer	4

OM-10	5

Szemészeti UH készülék	5

OM-11	6

Réslámpa applanatiós tonométerrel	6

3. részajánlat

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-08 | Kerato-refraktométer+cornea topográf | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Teljes szaruhártya felszín törőerejét és görbületi sugarát határozza meg pontról-pontra

Felhasználó:	Szemészet

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Automata topográffal rendelkezik |  |
| Automatikus 3D szemkeresés |  |
| Színes érintőképernyő min. 6" |  |
| Szervo motoros álltámasz emelés |  |
| Jobb- és balszem váltás az érintőképernyőről |  |
| SPH (szférikus): min. -22 D-tól +22 D-ig |  |
| CYL (cylinder): min. -8 D-tól + 8 D-ig |  |
| Asztigmia tengely: min. 5 – 175° |  |
| Mérési idő: max. 0,5 s/szem |  |
| Szaruhártya görbületmérési tartomány: min. 6 – 10 mm |  |
| Minimális pupilla átmérő: max. 2.5 mm |  |
| Pupillatávolság mérési tartomány: min. 55 – 80 mm |  |
| Beépített nyomtató, induló papírkészlettel |  |
| LAN, USB csatlakozók |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| Könnyfilm stabilitást elemző rendszer |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Kombinált Scheimpflug kamera |  | S=15 | Nem | Igen |  |  |  |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-09 | Non-kontakt tonometer | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Korszerű, levegő sugaras szemnyomásmérő mely megajánlható az OM-08 számú Kerato-refraktométer+cornea topográf készülékkel integrált változatban is.

Felhasználó:	Szemészet

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Asztali pneumatikus tonométer |  |
| Mérési mód: automata 3D szemkövetés |  |
| Kijelző: minimum 5” színes érintőképernyő |  |
| Érintőképernyőről vezérelhető |  |
| Jobb- és balszem váltás az érintőképernyőről |  |
| Szervo motoros álltámasz emelés |  |
| Mérési eredmény: átlageredmény tizedes pontosságú megjelenítése |  |
| Mérési tartomány: min. 5 – 55 Hgmm |  |
| Mérési eredmények tárolása: szemenként legalább 10 mérési eredmény rögzítése a memóriába |  |
| Szaruhártya vastagság korrekció |  |
| Beépített nyomtató |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| Gyors mérés funkció: 3db egymást követő mérés között max. 0.1 s eltelt idővel |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| OM-08 készülékkel integrált kivitel |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-10 | Szemészeti UH készülék | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Ultrahang B scan vizsgálatra (hátsó szegmens, retina)

Felhasználó:	Szemészet

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| B-szken bővíthető funkcionalitású kombinált szemészeti ultrahang |  |
| Kijelző: min. 10” színes TFT érintőképernyő |  |
| Dönthető kijelző |  |
| Adatrögzítés: legalább JPEG és PDF formátumokban |  |
| Adatátvitel: USB és LAN csatlakoztatási lehetőség |  |
| Adattárolás: legalább USB háttértárolón és/vagy adatok hálózatra való továbbításának lehetősége |  |
| Nyomtató: legalább külső nyomtató használatának lehetősége és/vagy beépített nyomtató |  |
| B-szken szonda: min. 10 MHz (min. 15 kép/sec) |  |
| B-szken szkennelési mélység: min. 36 – 45 mm-ig |  |
| B-szken szürkeségi skála: min. 256 fokozatú |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| Lábpedál |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-11 | Réslámpa applanatiós tonométerrel | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Haag-Streit rendszerű réslámpa, applanatiós tonométerrel, műszer asztallal

Felhasználó:	Szemészet

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Haag-Streit rendszerű réslámpa |  |
| dönthető torony min. 0 – 5 -10 – 15 – 20 fokban |  |
| legalább három nagyítási fokozattal rendelkezik |  |
| fényerő legalább 3 fokozatban szabályozható |  |
| dob-rendszerű nagyításváltó |  |
| Teljes nagyítás (látómező): min. 10x – 16x – 25x |  |
| Nagyfelbontású binokuláris mikroszkóp |  |
| okulár nagyítása min. 12.5x |  |
| Rés szélessége: legalább 1 – 11 mm, fokozatmentesen állítható |  |
| Rés magassága: legalább 1 - 11 mm, fokozatmentesen állítható |  |
| Rés forgatása: legalább 5 - 175 fokban, fokozatmentes |  |
| Szűrők: hőelnyelő, szürke, vörösmentes, sárga, kobaltkék |  |
| Applanációs tonométer többször használatos prizmával, fix – karos |  |
| Elektromos magasságállítású műszerasztal |  |