Tartalomjegyzék

OM-12	2

NF vágó-koaguláló	2

OM-13	4

Mobil műtőlámpa	4

OM-14, OM-28	5

Sebészeti kezelőasztal	5

OM-15	6

Rectoscop	6

OM-22	8

Hysteroscop	8

OM-21	10

Kazettás gyorssterilizáló	10

OM-29	11

Állítható magasságú vizsgálóágy	11

OM-26	12

Uroflowméter	12

4. részajánlat

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-12 | NF vágó-koaguláló | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Közepes monopoláris teljesítmény, bipoláris koaguláció, alaptartozékkészlettel

Felhasználó:	Sebészet

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Monopoláris vágásra és koagulálásra, valamint bipoláris koagulálásra alkalmas |  |
| Legalább 2 vágási és 2 koagulálási üzemmód |  |
| Automatikus teljesítmény beállítás a különböző vágási sebességekhez és a szöveti ellenálláshoz |  |
| Nagypontosságú dozírozás bármely üzemmódban a fokozatmentes kimenő teljesítményszabályozásnak köszönhetően |  |
| Az NF áram aktiválásakor folyamatos hangjelzés hallható és a megfelelő üzemmódhoz tartozó jelzőfény ég |  |
| Jól áttekinthető kezelőpanel |  |
| Bipoláris autoStart funkció |  |
| Hiba esetén vizuális és akusztikus riasztások |  |
| Neutrális elektróda monitorozása |  |
| Nem megfelelő érintkezés esetén hang- és fényriasztás, továbbá a kimenő áram megszakítása |  |
| Neutrális elektróda megfelelő csatlakoztatása nélkül a készülék nem aktiválható |  |
| Túladagolás elleni védelem |  |
| Autoklávozható elektródanyél és elektródák |  |
| Monopoláris vágás: |  |
| Vágási üzemmód: min. 2 féle. Kérjük megadni |  |
| Monopoláris koagulálás: |  |
| Koagulációs üzemmód: min 2 féle. Kérjük megadni |  |
| Koagulációs teljesítmény maximuma: min. 70 W |  |
| Bipoláris koagulálás |  |
| Tartozékok: |  |
| 1 db elektródanyél 1 nyomógombbal és min. 4 m kábellel |  |
| 1 db gumi neutrális elektróda, kb. 8x16 cm, min. 4 m kábellel |  |
| 1 db rögzítő szalag a neutrális elektródához |  |
| 1 db lándzsa elektróda |  |
| 1 db késelektróda |  |
| 1 db tűelektróda |  |
| 1 db gömbelektróda |  |
| 1 db lábkapcsoló |  |
| 1 db bipoláris kábel a csipeszekhez |  |
| 1 db bipoláris csipesz, egyenes, tompa, 16 cm |  |
| 1 db bipoláris csipesz, bayonett-hajlású, tompa, 20 cm |  |
| 1 db bipoláris csipesz, szögben hajlított, 16 cm |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| Micro funkció, mely kb. harmadára csökkenti a kimenő teljesítményt |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Monopoláris vágási teljesítmény |  | S=5 |  |  | Előny a több |  | 90 | 150 |
| Bipoláris koagulációs teljesítmény |  | S=5 |  |  | Előny a több |  | 70 | 130 |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-13 | Mobil műtőlámpa | 2 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Egy fejes, min. 50000 lux -os, gördíthető fix fókuszú műtőlámpa

Felhasználó:	Sebészet

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| 1 fejes LED-es kivitel |  |
| Gördíthető állványon, legalább 4 kerékkel, melyek közül min. 2 fékezhető |  |
| Kerék átmérő min. 50 mm |  |
| Beépített tápegység |  |
| Akciórádiusz, min. 900 mm |  |
| Fénymező átmérője 150mm±10% |  |
| Színhőmérséklet min. 4300K° |  |
| Megvilágítási mélység újrafókuszálás nélkül (L1+L2) min. 650 mm |  |
| Lámpafej magasságállítási tartománya min. 1200 mm |  |
| Lámpafej körbeforgatható 360°-ban |  |
| Lámpafej dönthetősége: legalább 300° |  |
| Elektronikus fényerőszabályozás, min. 30-100 % között |  |
| Ki- és bekapcsolási lehetőség a lámpafejen |  |
| LED élettartam min. 30 000 óra |  |
| Tartalék sterilizálható fogantyú, 1db |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| Színvisszaadási index | Ra | S=10 |  |  | Előny a több |  | 96 | 99 |
| Fényerő (1 m-nél) | lux | S=10 |  |  | Előny a több |  | 50 000 | 110 000 |
| Megvilágítási mélység újrafókuszálás nélkül (L1+L2) | mm | S=5 |  |  | Előny a több |  | 600 | 1200 |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-14, OM-28 | Sebészeti kezelőasztal | 3 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Rozsdamentes acél kivitelű 4 részes kisműtő/sebészeti kezelő asztal állítható magasságú

Felhasználó:	Sebészet, Traumatológia

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| 4 részes felsőrész: fejtartó, háttámla, ülőrész, lábtartó |  |
| Elektromos magasságállítás kézi távirányítóval, háttámla, lábtartó állítás gázrugóval, fokozatmentesen |  |
| Teljes hosszában röntgenezhető és mellkasi rész „C” íves képerősítő használathoz is alkalmas |  |
| gördíthető kivitel, legalább 2 fékezhetó kerék |  |
| Magasság állíthatósági tartomány: min. 250 mm min. 750-950 mm |  |
| Trendelenburg/Antitrendelenburg pozíció min. +/-30º min. +/-20º |  |
| Háttámla állítási szög: min -20° - +60º |  |
| Oldaldöntés: min. +/-15º |  |
| Lábtartó állítása: min. -90° - +20° |  |
| Egyrészes lábtartóval |  |
| Magasságban állítható széles fejtartóval |  |
| Fekvőfelület hossza: min 200 cm |  |
| Fekvőfelület szélessége: min. 50 cm |  |
| Levehető, mosható, fertőtleníthető antisztatikus párnázat |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| Terhelhetőség | kg | S=10 |  |  | Előny a több |  | 130 | 200 |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-15 | Rectoscop | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Procto-rectoscopos diagnosztikai összeállítás fényforrással, kamerafejjel, monitorral, ligátorpisztollyal

Felhasználó:	Sebészet

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Az eszközök azonos gyártótól és azonos technológiai szintű termékekből kerülnek megajánlásra |  |
| Cserélhető kézi nyél, amely magában foglalja a fiber fényvezetőt is |  |
| Rectoscop tubus obturátorral d=20 mm +10% hossz min. 200 mm |  |
| Rectoscop tubus obturátorral d=12 mm +10% hossz min. 200 mm |  |
| Zárósapka ablakkal |  |
| Állítható nagyító ablakos zárósapkához |  |
| Ballonos fujtató |  |
| Kamera vezérlőegység |  |
| Mobil videoendoszkópos egység, beépített min. 1300 lumen fényáramú fényforrással |  |
| Beépített kameravezérlő egység. USB-re álló és mozgókép rögzítés |  |
| Fénykábel átmérő min. 3,5mm hossz min. 300cm |  |
| Kamerafej Kompatibilis a mobil videoendoszkópos egységgel |  |
| Csatlakoztatható legyen vékony endoszkóphoz, laryngoszkóphoz, mikroszkóphoz, fiberoszkóphoz |  |
| Finomfókusz és optikai zoom |  |
| 2 db Ligátor „pisztoly”, központi vákuumhoz csatlakoztatható |  |
| Cserélhető ergonómikus nyél |  |
| Szívócső átmérő 10-11mm |  |
| Munkahossz min.12cm |  |
| Ligatorcső nem egyenes, kb. 30 fokban hajlított |  |
| 100 db latexmentes gumigyűrű |  |
| Rektoszkópos optika, előretekintő 30°-os |  |
| 45°-ban hajlított betekintővel |  |
| átmérője 4 mm, hossza 28,5 cm |  |
| Rektoszkópos tubus, átmérője 20 mm, hossza 25 cm |  |
| Obturátorral |  |
| Munkaelem vezérlő tubushoz |  |
| két csatornás, 5 mm-es átmérőjű instrumentumokhoz |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| Fényforrás típusa LED |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Beépített dokumentációs rendszer: video, kép, hang, teljes körű betegdokumentációs profil |  | S=20 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Kamerafej fókusztávolság tartomány | mm | S=10 |  |  | Előny a több |  | 25 | 50 |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-22 | Hysteroscop | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Semirigid kézi eszköz, munkacsatornás, flexibilis kézieszközzel, kompakt fényforrás, kamera és monitorrendszerrel

Felhasználó:	Nőgyógyászat

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Az eszközök azonos gyártótól és azonos technológiai szintű termékekből kerülnek megajánlásra |  |
| Optika: |  |
| 30 fokos látószög |  |
| 2,9 mm átmérő, hossza 30 cm |  |
| Autoklávozható |  |
| Beépített száloptika |  |
| Hiszteroszkóp shaft: |  |
| átmérő max. 4,3 mm |  |
| 5 Fr. átmérőjű operációs műszerekhez való munkacsatornával |  |
| folyamatos öblítésű shaft tartozékkal |  |
| Resectoscópos fogó: |  |
| Biopsziára és szövettartásra alkalmas fogó |  |
| Mindkét pofa mozgatható |  |
| 30 cm-nél nagyobb hosszúság 5 Fr |  |
| Hysteroscopos olló: |  |
| kb. 40 cm hosszúság 5 Fr |  |
| Egy mozgatható penge |  |
| Félmerev |  |
| Bipoláris elektróda disszektáláshoz |  |
| Félmerev, 5 Fr átmérőjű, 36 cm hosszú |  |
| Unipoláris tűelektróda |  |
| 5 Fr átmérőjű, min. 34 cm hosszú |  |
| Tartozék: unipoláris és bipoláris kábel |  |
| Kamera vezérlőegység Mobil videoendoszkópos egység, beépített min. 1300 lumen fényáramú fényforrással |  |
| Beépített kameravezérlő egység. USB-re álló és mozgókép rögzítés |  |
| Fénykábel átmérő min. 3,5mm hossz min. 300cm |  |
| Kamerafej Kompatibilis a mobil videoendoszkópos egységgel |  |
| Csatlakoztatható legyen vékony endoszkóphoz, laryngoszkóphoz, mikroszkóphoz, fiberoszkóphoz |  |
| Finomfókusz és optikai zoom |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| Fényforrás típusa LED |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Beépített dokumentációs rendszer: video, kép, hang, teljes körű betegdokumentációs profil |  | S=20 | Nem | Igen |  |  |  |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-21 | Kazettás gyorssterilizáló | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	A kéziműszerek, optikák max. 18 perces (134°C) sterilezésére

Felhasználó:	Fül-orr-gégészet

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Cserélhető kazettás/tálcás sterilező kis eszközök gyors és hatékony sterilezésére |  |
| Feleljen meg az EN 13060-as Európai Uniós asztali gőzsterilizátorokra megfogalmazott szabványban vagy „S”, vagy „B” típusú sterilizátorokra előírt követelményeknek, saját gőzgenerátorral. |  |
| Beépített elektromos gőzfejlesztő |  |
| Víztartály kapacitása minimum 4 liter |  |
| Nyomtató vagy külső adattároló egység |  |
| Csomagolt és csomagolatlan műszerek sterilizálására egyaránt alkalmas |  |
| Alkalmas a következő eszközök gyors, kíméletes és megbízható sterilizálására: Hosszú lumennel rendelkező akár 44cm-es, merev endoszkópos eszközök. Merev laparoszkópos optikák Phaco emulzifikációs fej Fogászati, turbinás és fényes kézidarabok. |  |
| A kazetta legyen alkalmas a készülékből történő kivétel után a benne lévő eszközök sterilitásának megtartására, legalább 10 napig |  |
| Kazettánként belső rács, gumi bakok merev optikáknak, |  |
| Sterilizálási hőfok: programtól függően: 121° C és 134-135°C |  |
| Munkatér kapacitása: min. 5 l |  |
| Minimálisan szükséges programok (sterilizálási idővel): |  |
| Gyors program 134-135 ˚C max. 11 perc |  |
| Univerzális program: 134-135 ˚C max. 18 perc |  |
| Automatikus szárítás minden program után |  |
| Tartozékok |  |
| sterilező kazetta 2 db: |  |
| 1 standard kazetta / készülékbe helyezhető sterilizáló konténer, belső hossz legalább 34 cm |  |
| 1 db kazetta, amely lehetővé teszi legalább a 44cm-t elérő merev endoszkópos eszközök behelyezését |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-29 | Állítható magasságú vizsgálóágy | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Kétrészes, dönthető háttámlával, elektromotoros magasságállítású vizsgáló-kezelőasztal

Felhasználó:	Traumatológia

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Elektromos magasságállítású vizsgáló/kezelőasztal |  |
| min. 2 részes fekvőfelület |  |
| Stabil acélváz festett vagy porszórt felületkezeléssel |  |
| Magasságállítás lábkapcsolóval vagy kézi vezérlővel legalább 50-90 cm között |  |
| Párnázott, választható színű szintetikus anyaggal bevont fekvőfelület |  |
| Párnázat vastagsága: min. 40 mm |  |
| Rögzített fekvőfelület, állítható fejtámla |  |
| A fejtámla állítása gázrugós legalább -12° és +60° között |  |
| A fejtámlán kivágással |  |
| Fekvőfelület hossza: min. 190 cm |  |
| Szélessége legalább 80 cm |  |
| Gördíthető kivitel, kerekek átmérője min. 50 mm |  |
| Kerekek központilag fékezhetők, vagy behúzhatók |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| Terhelhetőség | kg | S=10 |  |  | Előny a több |  | 140 | 200 |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-26 | Uroflowméter | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Urodinámiás digitális eszköz, vizelet mennyiség, idő, sebesség mérésére

Felhasználó:	Urológia

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Maximális folyási sebesség mérése |  |
| Összes térfogat mérése |  |
| Átlagos folyási sebesség meghatározása |  |
| Max. folyási sebességig eltelt idő mérése |  |
| Összes idő mérése |  |
| Folyási idő mérése |  |
| Vizeletfolyási sebesség legalább 25 ml/s és 100 ml/s között több lépésben |  |
| Mintavételezési frekvencia legalább 5 Hz |  |
| Vizelet mennyiség: min. 0-1000 ml |  |
| Mérési idő: kb. 180 mp |  |
| Automatikus funkciók: autozéró autostart autostop |  |
| Kommunikációs port |  |
| Mérőállvány és ülőke |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| Betegadatbázis szoftver |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |