Tartalomjegyzék

OM-03	2

Echocardiográf TEE vizsgálófejjel	2

OM-25	6

Urológiai UH készülék	6

8. részajánlat

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-03 | Echocardiográf TEE vizsgálófejjel | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Kardiológiai felhasználásra alkalmas, nagy felbontóképességű, teljesen digitális, felső kategóriás színes doppler ultrahang készülék transoesophagus transducerrel.

Felhasználó:	Kardiológia

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Integrált színes diagnosztikai LCD monitor |  |
| HD felbontás |  |
| A monitor karon elfordítható, billenthető |  |
| A monitor magassága a kezelőpulttól, illetve a rendszer kocsitól függetlenül állítható |  |
| Touch screen (érintő képernyős) vezérlés megléte, min. 10” |  |
| Ergonómia: |  |
| Állítható magasságú kezelőpult |  |
| Beépített akkumulátor, alvó üzemmód biztosítására, |  |
| Csendes készülék |  |
| Képalkotó tulajdonságok |  |
| Digitális beamformer |  |
| Frekvenciatartomány: min. 2.0-18.0 MHz között |  |
| Dinamika tartomány min. 220 dB |  |
| Frame rate 2D módban (rendszer adat) min. 500 frame /sec |  |
| Kimenő oldali fókuszok száma min. 8 db vagy fókuszálás a teljes képtartományban |  |
| Szürkeskála min. 256 |  |
| Mélységi erősítés (TGC/DGC) min. 8 sávban állítható |  |
| Xres vagy azzal egyenértékű szemcsésségcsökkentő, kontúrkiemelő eljárás min. 3 állítható fokozattal |  |
| Min. 3 képalkotó egyidejű csatlakoztathatósága |  |
| Mátrix szerkezetű vizsgálófej csatlakoztathatósága |  |
| Felnőtt kardiológiai alkalmazás |  |
| Strain. strain rate |  |
| Automatikus képoptimalizálás egy gombnyomásra (min. total gain) egy adott időpillanatban |  |
| Időben folyamatos automatikus képoptimalizálás (kérjük megadni a funkció elnevezését) |  |
| Vizsgálati megjelenítési mélység min. 36 cm (a képernyőn is megjelenő adat) |  |
| Valós idejű zoom ≥ 8x |  |
| Kimerevített képek zoom-ja ≥ 8x |  |
| M-mód, Color M-mód |  |
| Anatómiai M-mode |  |
| Állítható 2D/Spektrum formátumok és futtatási sebesség (utólag, freeze-ben is) |  |
| Teljes képernyős spektrum megjelenítés |  |
| Color Doppler üzemmód |  |
| Color angio/ Color Power Doppler üzemmód |  |
| Color compare üzemmód (élő 2D és color kép megjelenítése egymás mellett) |  |
| Pulsed Wave Doppler (PW) és High PRF Doppler üzemmód |  |
| CW Doppler |  |
| Szimultán triplex üzemmód (2D, Color/Power Doppler, PW üzemmódok) |  |
| Automatikus Doppler sektrum optimalizálás PW és CW spektrumon (baseline, scale) egy gombnyomásra |  |
| Tissue Doppler (TDI) Color és PW TDI |  |
| Spektrum memória (Doppler és M-mód) mérete min. 30 sec. |  |
| Second Harmonic Imaging (THI) |  |
| Pulzus vagy fázis inverziós THI |  |
| Cine memória min. 1.000 frame |  |
| Gyári preset-ek a megadott vizsgálati területekhez |  |
| Felhasználói beállítások (preset-ek) tárolhatósága |  |
| Transducerek: |  |
| Tűnélküli (pinless) csatlakozó valamennyi megajánlott vizsgálófej esetében |  |
| Phased Array transducer min. 1.5-4.5 MHz között |  |
| Kristályok típusa: PureWave vagy mono vagy single |  |
| Phased Array TEE transducer min. 3.0-7.0 MHz között |  |
| Adattárolási tulajdonságok, hálózati csatlakoztathatóság: |  |
| Integrált HDD tárolókapacitása min. 500 GB |  |
| Álló és mozgó képsorok tárolása a készülék beépített HDD-jére |  |
| Vizsgálatok visszakeresése a páciens könyvtárban, többféle paraméter alapján |  |
| Ideiglenes, későbbi átnevezhetőségű páciens-azonosító lehetősége (Temporary ID) |  |
| Tárolás, exportálás lehetősége USB porton keresztül |  |
| Integrált fekete-fehér videoprinter |  |
| PC kompatibilis (JPEG és AVI) formátumok |  |
| DICOM 3.0 networking (Print and Store, Worklist funkciók) |  |
| Továbbfejleszthetőség, melynek az ajánlatadás időpontjában rendelkezésre kell állnia: |  |
| Speckle tracking |  |
| Automatikus EF kalkuláció |  |
| Stress Echo program |  |
| Linearis vizsgálófej vascularis vizsgálatokhoz min. 3.0-10.0 MHz között |  |
| Kardiológiai Live 3D képalkotás TEE vizsgálófejjel |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| Diagnosztikai monitor képátló | col | S=10 |  |  | Előny a nagyobb |  | 20 | 26 |
| A vizsgálat megkezdésekor lehetőség a paciens előző vizsgálatainak automatikus kikeresésére az adatbázisból |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Kép felkonvertálása egy gombnyomásra a teljes képernyőméretre 16:9 formátumban |  | S=5 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| A kimerevített és memóriából visszajátszott képeken állítható a 2D dinamikatartomány és erősítés |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Color MAP-ek száma | db | S=10 |  |  | Előny a több |  | 8 | 20 |
| Sebességméréskor a nyomásgradiens automatikus kijelzése |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Phased Array transducer : kristályok száma | db | S=10 |  |  | Előny a több |  | 80 | 200 |
| Phased Array transducer : Mátrix szerkezetű |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Phased Array TEE transducer : kristályok száma | db | S=10 |  |  | Előny a több |  | 64 | 2000 |
| Phased Array TEE transducer : Mátrix szerkezetű |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Adattárolás / riport exportálása PDF formátumban |  | S = 5 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Szimultán triplex üzemmód (2D, Color Doppler, CW üzemmódok) |  | S = 10 | Nem | Igen |  |  |  |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-25 | Urológiai UH készülék | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	1db konvex, 1db lineáris és 1db rektális fejjel ellátott Bi-Plane Color-doppleres ultrahang diagnosztikai készülék.

Felhasználó:	Urológia

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Integrált színes LCD monitor |  |
| Full HD felbontás |  |
| A monitor karon elfordítható, billenthető |  |
| A monitor magassága a kezelőpulttól, illetve a rendszer kocsitól függetlenül állítható |  |
| Touch screen (érintő képernyős) vezérlés megléte, min. 10” |  |
| Ergonómia: |  |
| Állítható magasságú kezelőpult |  |
| Beépített akkumulátor, alvó üzemmód biztosítására |  |
| Könyvtárcsendes készülék |  |
| Áramfogyasztás max. 500 VA |  |
| Képalkotó tulajdonságok |  |
| Digitális beamformer |  |
| Frekvenciatartomány: min. 2.0-20.0 MHz között |  |
| Dinamika tartomány min. 260 dB |  |
| Frame rate 2D módban (rendszer adat) min. 500 frame /sec |  |
| Kimenő oldali fókuszok száma min. 8 db |  |
| Szürkeskála min. 256 |  |
| Mélységi erősítés (TGC/DGC) min. 8 sávban állítható |  |
| SonoCT vagy azzal egyenértékű (Real time compound) kéaplkotás |  |
| Xres vagy azzal egyenértékű szemcsésségcsökkentő, kontúrkiemelő eljárás min. 3 állítható fokozattal |  |
| Min. 3 képalkotó egyidejű csatlakoztathatósága |  |
| Általános hasi és lágyrész alkalmazás |  |
| Urológiai alkalmazás |  |
| Automatikus képoptimalizálás egy gombnyomásra (min. 2D TGC és total gain) egy adott időpillanatban |  |
| Vizsgálati megjelenítési mélység min. 33 cm (a képernyőn is megjelenő adat) |  |
| Digitálisan feldolgozott csatornák száma min. 300.000 |  |
| Valós idejű zoom ≥ 8x |  |
| Kimerevített képek zoom-ja ≥ 8x |  |
| Állítható 2D/Spektrum formátumok és futtatási sebesség |  |
| Teljes képernyős spektrum megjelenítés |  |
| Color Doppler üzemmód |  |
| Color angio/ Color Power Doppler üzemmód |  |
| Color compare üzemmód (élő 2D és color kép megjelenítése egymás mellett) |  |
| Pulsed Wave Doppler (PW) és High PRF Doppler üzemmód |  |
| Szimultán triplex üzemmód (2D, Color/Power Doppler, PW üzemmódok) |  |
| Automatikus Doppler spektrum optimalizálás egy gombnyomásra (baseline, scale) |  |
| Spektrum memória (Doppler és M-mód) mérete min. 30 sec. |  |
| Second Harmonic Imaging (THI) |  |
| Cine memória min. 1.000 frame |  |
| Gyári preset-ek a megadott vizsgálati területekhez |  |
| Felhasználói beállítások (preset-ek) tárolhatósága min. 30 db / transducer |  |
| Transducerek: |  |
| Hasi convex vizsgálófej min. 2.0-5.0 MHz között |  |
| Látószög: min. 70 fokos látószög |  |
| Lineáris vizsgálófej. min. 7.0-12 MHz között |  |
| min. 128 kristály |  |
| Bi-Plane transrectalis transducer min. 6.0-10.0 MHz között |  |
| min. 130 fokos látószög |  |
| Adattárolási tulajdonságok, hálózati csatlakoztathatóság: |  |
| Integrált HDD tárolókapacitása min. 500 GB |  |
| Álló és mozgó képsorok tárolása a készülék beépített HDD-jére |  |
| Vizsgálatok visszakeresése a páciens könyvtárban, többféle paraméter alapján |  |
| Integrált DVD/CD író-olvasó |  |
| Tárolás, exportálás lehetősége USB porton keresztül |  |
| Integrált fekete-fehér videoprinter |  |
| PC kompatibilis (JPEG és AVI) formátumok |  |
| Riiport exportálása PDF formátumban |  |
| DICOM 3.0 networking (Print and Store, Worklist funkciók) |  |
| Továbbfejleszthetőség, melynek az ajánlatadás időpontjában rendelkezésre kell állnia: |  |
| Lineáris vizsgálófej. min. 9.0-15.0 MHz között |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| Diagnosztikai monitor képátló | col | S=10 |  |  | Előny a nagyobb |  | 20 | 26 |
| A vizsgálat megkezdésekor lehetőség a paciens előző vizsgálatainak automatikus kikeresésére az adatbázisból |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Kép felkonvertálása egy gombnyomásra a teljes képernyőméretre 16:9 formátumban |  | S=5 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| A kimerevített és memóriából visszajátszott képeken állítható a 2D dinamikatartomány és erősítés |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Color MAP-ek száma | db | S=10 |  |  | Előny a több |  | 8 | 20 |
| Trapezoid képalkotás lineáris vizsgálófejjel |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Strain elasztográfia |  | S = 10 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Automatikus Doppler spectrum burkológörbe rajzolás éló és kimerevített képen, automatikus PI és RI számítás |  | S = 10 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Konvex transducer kristályelemeinek száma | db | S=10 |  |  | Előny a több |  | 120 | 200 |
| Lineáris transducer kristályelemeinek száma | db | S=10 |  |  | Előny a több |  | 120 | 200 |
| Nem Dopplertechnikán alapuló áramlásmegjelenítési mód, mely nem irányfüggő |  | S = 10 | Nem | Igen |  |  |  |  |