Tartalomjegyzék

OM-30	2

Meglévő Fujifilm típusú endoszkópos toronyhoz video-gasztroszkóp	2

OM-31	3

Meglévő Fujifilm típusú endoszkópos toronyhoz video-kolonoszkóp	3

9. részajánlat

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-30 | Meglévő Fujifilm típusú endoszkópos toronyhoz video-gasztroszkóp | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Nagyfelbontású színes chipes eszköz felső traktus vizsgálathoz

Felhasználó:	Gasztroenterológia

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Video-gasztroszkóp |  |
| Kompatibilis az Intézetben található Fujifilm EPX-2500-as és EPX-4400-as video-processzorral, fényforrással |  |
| Színes nagyfelbontású CCD video-chip az eszköz disztális végébe építve |  |
| Munkahossz: 1000mm-1100mm között |  |
| Munkacsatorna átmérő: min 2,8 mm |  |
| Hajlíthatóság fel/le: min. 210º/90º |  |
| Hajlíthatóság jobb/bal: min. 100º/100º |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| Flexibilis rész külső átmérője | mm | S=10 |  |  |  | Előny a kisebb | 9,2 | 6,0 |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-31 | Meglévő Fujifilm típusú endoszkópos toronyhoz video-kolonoszkóp | 2 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Nagyfelbontású színes chipes eszközalsó traktus vizsgálathoz

Felhasználó:	Gasztroenterológia

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Video-kolonoszkóp |  |
| Kompatibilis az Intézetben található Fujifilm EPX-2500-as és EPX-4400-as video-processzorral, fényforrással |  |
| Színes nagyfelbontású CCD video-chip az eszköz disztális végébe építve. |  |
| Munkahossz:1500mm-1700mm között |  |
| Munkacsatorna átmérő: min 3,7 mm |  |
| Hajlíthatóság fel/le: min. 180º/180º |  |
| Hajlíthatóság jobb/bal: min. 160º/160º |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| Flexibilis rész külső átmérője | mm | S=10 |  |  |  | Előny a kisebb | 9,2 | 6,0 |